## Slide 1
一种基于人机工程学的宝宝学步幼教车的创新
答 辩 人 ：姜俞
学 院（系）：智能制造
指 导 老 师 ：张汉成

## Slide 2
宝宝学步车：让宝贝摇摇晃晃地“迈向人生巅峰

## Slide 3
CONTENT
人性化设计：从宝宝的视角想问题
01
符合人体工程学：从身体结构出发考虑设计
02
益智吃饭两不误：填饱肚子也填饱脑子
03
目录

## Slide 4
人性化设计：从宝宝的视角想问题
Humanized Design: Thinking from the Perspective of Babies.
01

## Slide 5
宝宝的成长：从学步到奔跑
1. 宝宝学步幼教车的设计需要考虑到宝宝的身高和行动能力，从而让他们可以轻松地学习和掌握走路的技能。如果宝宝需要踮脚才能落地，那么这显然不是一款好的学步车。相反，可将学步车的高度设计得更适合宝宝，以便他们可以平稳地站立和走动，所以设计这款宝宝学步车使用了自动升降机构。 2. 当宝宝用学步车时，需要考虑的有很多，比如舒服度，安全，他们的注意力等等。学步车应该不仅能够走得稳定，而且还应该有趣味性，这样宝宝就可以在学走路同时，有智力方面的提升。所以有了座椅可拆卸功能，实现站立两种方式学走路，且桌面有可拆卸音乐台，装上音乐台可以实现益智的功能，拆下音乐台实现吃饭的功能。

## Slide 6
宝宝第一眼就爱上
让宝宝们的世界里只有快乐。 为了让宝宝们能第一眼就爱上我们的宝宝学步车，我们在车子上加入一些有趣的细节和装饰，根据人机工程学原则，在保证宝宝在舒适体验的前提下，能够有效的刺激大脑发育，增加趣味，让宝宝既学习了走路，也提高了智力。我们加了一个小钢琴和各种形状的拼接积木。按键小钢琴既可以发出声音和亮光吸引宝宝的注意力，又可以刺激宝宝的听力。而各种形状的拼接积木能提高宝宝对各种形状的认识，从而提高宝宝的智力。 所以说，宝宝学步车并不只是一个简单的娱乐玩具，它还是一种教育工具。我们必须要在符合人机工程学的前提下，设计各种功能。这样，才能让宝宝们在轻松玩乐的同时，逐渐掌握走路技巧，向更好的人生迈进一步。
音乐台

## Slide 7
符合人体工程学：从身体结构出发考虑设计
Ergonomics: design considering the human body structure.
02

## Slide 8
在设计时，我们要考虑宝宝的身体结构和成长发育规律。宝宝在学步时，需要支撑整个身体负重，但是又没有足够的力量和平衡感，因此设计宝宝学步车时，需要考虑到宝宝的体重和身高，要结合人机工程学，让宝宝感觉舒适，不会过度压迫脊椎和骨骼。
宝宝的脊椎从出生到一岁左右，脊椎会发生三次生理性弯曲。在3个月左右宝宝的脊柱会出现第一次生理性弯曲，发生在颈部与背部——颈椎前凸，此时开始有抬头的动作；第6个月左右，宝宝可以不用任何支撑就能独立坐立，这时脊柱发生第二次生理弯曲——胸椎后凸；而第三次生理性弯曲发生在一岁左右，此时正是开始学走路，表现为腰椎前凸。
宝宝学步幼教车设计就是运用在宝宝9-18个月，宝宝学习走路的阶段，此时宝宝脊椎发生第三次生理性弯曲。有研究表明，人体腰部最舒适的角度是102-115°，所以我们设计的靠背的角度就是110°。
宝宝学步车设计

## Slide 9
座椅靠背110°

## Slide 10
支撑结构结合了伸缩结构，使用丝杆机构，底部加入电机，以实现宝宝学步幼教车的自动升降。此机构参考了打印机的升降结构，将宝宝放入学步幼教车，台面会由重力的推动，使台面下降，直到宝宝的脚底触碰至地面，电机自带电磁刹车，以保证台面不会下坠。
座椅可升降
宝宝学步车设计

## Slide 11
益智吃饭两不误：填饱肚子也填饱脑子
Puzzles eat both: fill the stomach and fill the brain.
03

## Slide 12
音乐台秒变吃饭桌！
我们的设计符合人机工程学，桌面增加音乐台，有音乐、灯光、图案等教育元素，来辅助宝宝的感官和认知发展；音乐台可拆卸，拆卸后是平坦的桌面，可供吃饭，且桌面边角全部做成圆弧，以圆弧包边，防止宝宝不小心的磕碰。扶手进行弧度设计，10°的弧度让宝宝握感达到最舒适，四周做了圆角处理，使宝宝手握时不会有棱角感，且握感舒适.

## Slide 13
音乐台秒变饭桌
扶手（最适手握角度 10°）

## Slide 14
总装图
爆炸图

## Slide 15
Thank You
2023/5/5 | 姜俞