## Slide 2
带镶块注塑模模具设计
智能制造学院 19机械
答辩人：戴子璇
指导老师：张跃

## Slide 3
目录
塑件结构分析
模具结构
模架选用
模具零部件
1
2
3
4

## Slide 4
1
塑件结构分析
塑件的尺寸
塑件的材料
分型面以及镶块结构
生产批量

## Slide 5
塑件的尺寸
高度为7mm，直径为24mm
形状为回转体
零件尺寸较小，适合注塑成形
卡扣采用镶块成形

## Slide 6
塑件材料
塑件所使用的材料为ABS
具有韧性、抗拉伸、抗冲击
色泽透明

## Slide 7
分型面以及镶块结构
分型面
镶块的位置

## Slide 8
生产批量
塑件较小，可以大批量生产，故采用一模四腔的布局

## Slide 9
2
模具的结构
主流道和分流道
推出机构设计
浇口设计
浇口方案以及模流分析

## Slide 10
浇口方案
点胶口
侧浇口
点浇口的截面面积比侧浇口小，容易自动脱落，但是流道比侧浇口长，点交口流道呈竖直状，流速大；而侧浇口流道相对短。

## Slide 11
模流分析
点胶口
侧浇口
熔体前沿时间对比
侧浇口的熔体前沿时间比点浇口更短

## Slide 12
模流分析
点胶口
侧浇口
包封情况对比
点浇口的包封数量比侧浇口多

## Slide 13
模流分析
点胶口
侧浇口
熔接痕对比

## Slide 14
模流分析
点胶口
侧浇口
收缩率对比

## Slide 15
模流分析
点胶口
侧浇口
最大冷却时间对比
侧浇口的最大冷却冷却时间比点浇口的稍长，差距不大。

## Slide 16
主流道
直接选用标准的主流道衬套零件作为本设计的主流道。衬套的小端直径应大于喷嘴孔径0.5mm~1mm，主流道衬套的球面半径大于喷嘴半径1mm~2mm。

## Slide 17
分流道
采用一模四腔，并且为平衡式排布。分流道为圆形分流道，根据经验公式 ，计算出一级分流道的直径，再通过下级分流道为上级分流道的80%计算出二级分流道的直径。
一级分流道：
二级分流道：
分流道长度

## Slide 18
浇口的设计
本设计采用侧浇口，位于分型面上。浇口长度为0.85mm，浇口直径为1mm。
型腔部分浇口

## Slide 19
推出机构的设计
推杆结构图
供应商以及类型

## Slide 20
3
注塑机以及模架的选用

## Slide 21
注塑机的选择
本设计采用国产型号为XS-Z-30的注射机。

## Slide 22
模架的选择
模具设计常用的方法是充分利用标准模架零件，从而达到降低开发成本，缩短设计周期、提高生产效率。
本设计采用futaba_s的两板模。

## Slide 23
4
模具零部件

## Slide 24
成形零部件
型腔
定模部分

## Slide 25
成形零部件
镶块
镶块二维图

## Slide 26
成形零部件
型芯
动模部分

## Slide 27
感谢各位老师指导
THANK YOU